## Slide 1: ADB Monitor

## Slide 2: Setting
設定擋 (DEFINE_SETTING)
  驱动版本设定V2或者V1
    例如：在文档首行DRIVER_VERSION = V2
  設定好diag & register path
  # 代表註解
開啟路徑
  dist/Moniter.exe
  有看到RX TX數亮代表有認到裝置

## Slide 3: Monitor - Wifi connect
Wifi connect
  手機要先連接電腦
  手機與電腦必須在同一熱點下 (建議用自己的熱點)
  點擊Wifi Connect 等message連接完成
  當連接完時 多點兩三下 C按鈕，出現already connect message
  拔掉USB線即可
  注意: 當要連接回USB前 先按Wifi Disconnect

## Slide 4: Monitor – Read rawdata
Rawdata
  先選擇要看DIFF/DC/自行定義diag
  點擊READ即可 (當有切換DIFF/DC/diag時要再重新按下)
  STOP 即為停止log (會下echo 0 > diag)
Other
  鎖住S按鈕，代表SRAM收值 (DC/DIFF為SRAM收值) (自行定義diag不管此S按鈕)
  鎖住log代表將log存為txt擋，釋放掉log代表停止存放 (若再鎖住log會存放為另一放txt)

## Slide 5: Monitor – Write rawdata
Write register
  輸入要寫入的register address (有無0x都可以)
  輸入要寫入的值 (可不用補滿4bytes，會自行補0)
  若要增加寫入的register，在DEFINE_SETTING設定，再重開Monitor
  (注意: 目前r/w register並沒有用thread所以需要等待)

## Slide 6: Monitor – Read rawdata
Read register
  輸入要寫讀的register address (有無0x都可以)
  可以一次多讀不同register
  (注意: 目前r/w register並沒有用thread所以需要等待)

## Slide 7: Monitor – Other function
Function
  向右延展開Monitor可以看到其他功能

## Slide 8: Monitor – Advanced function
Function
  在DEFINE_SETTING設定OTHER_FUNCTION = 1，再重開Monitor
  可以看到Run Script表格，此為上層下上報座標指令
  Ex: 100 100  200 200 由座標(100, 100)畫線到(200, 200)
  100 50  400 400 由座標(50, 100)畫線到(400, 400)

## Slide 9: Monitor – Advanced function
Function
  在DEFINE_SETTING設定OTHER_FUNCTION = 2，再重開Monitor
  此為當要更動所有的tp initial code時，會自動更新所有檔案
  注意: 上面為原先的內容，底下為更動內容 (一定要從頭到尾貼上)
  Browse 為選擇tp_initial_code資料夾 (D:\workspace\pa5464\com_include\tp_initial_code)
  按下Replace即可，message會顯示沒有更動到的檔案
頭
尾